## Slide 3
Antes de executar uma parede drywall é necessário ter um projeto que aborde no mínimo:
Detalhes genéricos de montagem das placas e estruturas.
Locação das divisórias.
Paginação das placas.
Reforços.
Materiais isolantes.
Portas e janelas.
Contato com parede e teto/forro.
Lista de materiais com especificações.
Detalhes dos outros sistemas que interajam com o drywall como por exemplo água fria, elétrica, esgoto, gás, entre outros.

## Slide 4: LEITURA DE PROJETOS E MARCAÇÃO DO LOCAL

## Slide 5
Para que a especificação e comunicação sejam uniformes, desenvolveu-se um sistema de designação comum com base em sequencias de blocos alfanuméricos

## Slide 6
mm
mm
mm

## Slide 8
📍 Marcação no Local – NÍVEL DA OBRA
PASSO A PASSO

## Slide 9
1. Instale as guias
Fixe a fita de isolamento na guia. Depois fixe as guias no chão, na parede e no teto seguindo as marcações feitas. Com a furadeira, fure as guias até atravessar o piso, deixando um espaço MÁXIMO de 60 cm entre os furos. Fixe com buchas (S8) e parafusos(TRC 6,3 x 50 mm).

## Slide 10
2. Instale os montantes
Comece das extremidades para o meio. Use parafusos metal-metal para encaixar os montantes nas guias de fora para dentro. Deixe uma distância de 40 a 60 cm entre um montante e outro.

## Slide 11
3. Instale as chapas
Posicione a chapa na posição vertical. Parafuse-a no montante iniciando de cima para baixo, respeitando 1 cm da borda da chapa. A distância entre um parafuso e outro deve ser de 25 a 30 cm. A cabeça do parafuso deve ficar cerca de 1 mm para dentro da chapa. (PARAFUSO TROMBETA de 25 ou 35mm) – CONSIDERAR 10mm PASSANTE

## Slide 12
4. Faça a amarração
Se a altura da chapa for menor do que a do pé direito, corte outra chapa para completar. Sempre corte pelo lado do cartão e com 1 cm a menos. Faça a amarração das chapas mantendo as juntas alternadas.

## Slide 13
5. Coloque o Isolamento** - (PÓS ELETRICISTA)
Corte as placas de lã mineral ou lã de vidro e faça o preenchimento entre os montantes.

## Slide 14
6. Instale as chapas do outro lado
Repita a instalação das chapas do outro lado da parede. Se no 1° lado, você emendou as chapas para montar a altura de drywall de baixo para cima, nesse lado, deve emendar as chapas de cima para baixo, para que as emendas não fiquem no mesmo lugar.

## Slide 15
7. Rejunte (masticagem)
Passe a massa de rejunte (Joint Filler) nas emendas das chapas. Aplique a fita microperfurada por cima da primeira demão de massa. Passe outra demão de massa, escondendo a fita. Após a secagem, aplique outra demão para um acabamento liso e uniforme (Joint Finisher).